## Slide 1: Emulazione di scenari di rete complessi e Digital Twin con Kathará
Tommaso Caiazzi – Università degli Studi Roma Tre
2/11/2026

## Slide 2: Chi siamo
Mariano Scazzariello
mariano@kathara.org
Tommaso Caiazzi
tommaso@kathara.org
Lorenzo Ariemma
lorenzo@kathara.org
github.com/KatharaFramework/Kathara
linkedin.com/company/kathara
contact@kathara.org
kathara.org

## Slide 3: Kathará: come funziona
introduzione /
Emulazione basata su container, integrazione con Docker, network plugin per i domini L2 e backend Kubernetes.

## Slide 4: Le reti di calcolatori sono complesse
dispositivi
Molti apparati: router, switch, host
interfacce
Ogni apparato ha più interfacce: eth0, eth1, …
protocolli
Più protocolli attivi insieme: OSPF, BGP, VLAN, rotte statiche
topologie
Le interconnessioni fisiche creano topologie intricate
sw1
switch
r1
router
r2
router
r4
router
r3
router
r5
peer est.
pc1
10.0.1.10
pc2
10.0.1.11
sw2
switch
pc3
10.0.4.10
pc4
10.0.4.11
eth0 .1
10.0.1.0/24
eth1 .1
eth0 .2
10.0.12.0/30
eth2 .1
eth0 .2
10.0.14.0/30
eth1 .1
eth0 .2
10.0.23.0/30
eth1 .1
eth1 .2
10.0.34.0/30
eth2 .1
192.0.2.0/30
eth0 .2
eth2 .1
192.0.2.4/30
eth1 .2
eth2 .1
10.0.4.0/24
OSPF
BGP
VLAN 10
static

## Slide 5: Testare in produzione non è un’opzione
01
Rischio operativo. Effettuare test sulla rete di produzione potrebbe impattare sui servizi offerti agli utenti e richiede un coordinamento preciso tra i team.
02
Costo del testbed. Creare un gemello fisico dell’ambiente di produzione può essere molto costoso, anche per ambienti semplici.
03
Ripetibilità. Il testbed dovrebbe essere flessibile e permettere di ripetere i test in maniera deterministica e riproducibile.

## Slide 6: Ambienti Virtuali
simulazione
Modella le prestazioni
Latenza, perdita, code, throughput. Il comportamento dei nodi è un modello implementato nel simulatore.
emulazione
Esegue il software reale
Stessi demoni (FRR, Bind, Open vSwitch), stessi file di configurazione, stessa CLI degli apparati.
pro
Scala a migliaia di nodi su un solo host
Esperimenti riproducibili e misurabili
contro
Protocolli semplificati: niente bug reali
Configurazioni non riusabili sugli apparati
pro
Configurazioni portabili in produzione
Riproduce bug e interazioni tra demoni
contro
Latenza e throughput non affidabili
Scala limitata da CPU e RAM dell’host
Es.: ns-3, OMNeT++, RouteNet
Es.: Containerlab, GNS3, eve-ng, Kathará

## Slide 7: Digital Twin della Rete
Basati su simulazione
Prevede il comportamento
Basati su emulazione
Replica il control plane
Un modello della rete stima l’effetto di traffico e guasti su latenza, code e utilizzo dei link.
usato per
Capacity planning e analisi what-if
Dimensionamento di link e buffer
Gli stessi demoni e le stesse configurazioni di produzione girano in container: rotte e convergenza sono quelle reali.
usato per
Validare una modifica prima del deploy
Riprodurre incidenti e testare il failover

## Slide 8: Come ci aiuta Kathará?
problema
con Kathará
01
Rischio operativo
→
Gli scenari di rete vengono eseguiti in ambienti isolati.
02
Costo del testbed
→
Offre flessibilità di configurazione e scalabilità sia single-host che multi-host.
03
Ripetibilità
→
Il lab può essere definito tramite file o API Python: si versiona con git e si esegue identico con un comando.
Kathará è un emulatore di rete open source basato su container. Permette di eseguire scenari di rete complessi su un dispositivo e di interagire in maniera programmatica con l’emulazione.

## Slide 9: Ogni dispositivo è un container
macchina host
pc1
pc2
pc3
eth0
eth0
eth1
eth0
dominio A
dominio B
01
Dispositivo = container. Namespace propri: interfacce, routing table, processi, filesystem. Ruolo: host, router, switch, server.
02
LAN = dominio di collisione. Segmento L2 condiviso: ogni interfaccia su un solo dominio, ogni dominio su N interfacce.
03
Un solo host. L’intera topologia gira sulla macchina locale ed è descritta da file di testo.

## Slide 10: Container, non macchine virtuali
VM
router A
router B
OS guest
OS guest
Hypervisor
Hardware
Un kernel per apparato: GB di RAM, boot in minuti.
container
pc1
r1
r2
Docker Engine
Kernel condiviso
Hardware
Solo i processi dell'apparato: avvio in secondi.
Namespace Linux
Il network namespace dà a ogni container interfacce, routing table e netfilter propri.
Immagini Docker
kathara/base, kathara/frr, kathara/openvswitch, kathara/p4… o un'immagine custom.
Windows e macOS
Supporto per tutti gli OS grazie a Docker

## Slide 11: Kathará orchestra, Docker esegue
Non sostituisce Docker
Traduce il lab in oggetti Docker e ne gestisce il ciclo di vita.
Oggetti Docker standard
Con il lab attivo: docker ps, docker network ls
concetto kathará
oggetto docker
Dispositivo router, switch, host
→
container processi isolati nei namespace
Dominio di collisione segmento L2 condiviso
→
network creati con network plugin custom
Tipo di dispositivo software dell’apparato
→
immagine kathara/base, kathara/frr, …
Topologia file di testo o API Python
→
container + network creati via Docker SDK

## Slide 12: Le reti Docker standard non bastano
Docker standard
Reti L3 per servizi
IPAM: un indirizzo per container
Gateway e NAT gestiti da Docker
Isolamento tra reti via iptables
Adatto alle applicazioni, non a un router.
katharanp
Segmenti L2 puri
IPAM null: nessun indirizzo
Nessun gateway, nessun NAT
Qualsiasi frame: ARP, OSPF, STP…
Indirizzi e routing li definisce l’utente.
Managed plugin di Docker, installato da Kathará. Usabile anche standalone:
$ docker network create --driver=kathara/katharanp_vde:amd64 --ipam-driver=null l2net

## Slide 13: katharanp: due implementazioni
 | VDE · katharanp_vde | Linux bridge · katharanp (legacy)
LAN | switch VDE in userspace | bridge Linux nel kernel
Interfaccia | tap nel netns del container | coppia veth: bridge ↔ container
Inoltro | hub: tutti i frame, anche STP | learning bridge: filtra per FDB
iptables | non necessario | regole aggiuntive necessarie
Prestazioni | inferiori (userspace) | superiori (kernel)
Catture | tcpdump nel container | tcpdump anche sul bridge
Per l’emulazione conta la fedeltà: il dominio di collisione deve comportarsi come un mezzo condiviso, senza filtri né traffico spurio.

## Slide 14: Due modalità di interazione
da terminale
CLI
da codice
Python API
I comandi di Kathará per avviare, ispezionare e fermare scenari di rete, definiti tramite cartelle e file di configurazione.
Le stesse operazioni da Python: topologie generate da codice e test automatici, anche in una pipeline CI.
$ kathara lstart
====== Starting Network Scenario ======
Deploying collision domains |█████| 2/2
Deploying devices |█████| 3/3
from Kathara.manager.Kathara import Kathara
from Kathara.model.Lab import Lab
lab = Lab("demo")
lab.connect_machine_to_link("pc1", "A")
Kathara.get_instance().deploy_lab(lab)

## Slide 15: CLI: tre famiglie di comandi
l-commands · lab
Operano sull’intero lab.
lstart
avvia
lclean
ferma e rimuove
lrestart
lclean + lstart
linfo
stato del lab
lconfig
interfacce a caldo
v-commands · device
Operano su un singolo device.
vstart
avvia
vconfig
aggiunge interfacce
vclean
ferma e rimuove
globali
Ambiente e accesso ai device.
check
verifica l’ambiente
connect
shell sul device
exec
esegue un comando
list
device attivi
settings
configurazione
wipe
rimuove tutto

## Slide 16: v-commands: operano su un singolo device
# 1. pc1 con eth0 sul dominio A
$ kathara vstart -n pc1 --eth 0:A
# nel terminale di pc1
pc1# ip link show eth0
# 2. rimozione
$ kathara vclean -n pc1
lato docker
$ docker ps
$ docker network ls
Il container di pc1 e la network di A, driver katharanp.

## Slide 17: l-commands: operano su uno scenario di rete
lab/
├── lab.conf # topologia, opzioni
├── pc1.startup # boot di pc1
├── pc2.startup # boot di pc2
├── pc3.startup # boot di pc3
├── pc1/ # copiata in / di pc1
│ └── etc/
│ └── resolv.conf # DNS di pc1
└── shared/ # bind mount /shared
lab.conf:
Definisce la topologia della rete e le opzioni per i device (es.: immagine Docker, stack ipv6 attivo)
File e Directory:
Directory del device: copiata al boot, copie indipendenti
/shared: attiva di default; /hosthome: disattiva
Un laboratorio è definito tramite cartelle e file di configurazione.

## Slide 18: lab.conf: device e domini di collisione
lab.conf
pc1[0]="A"
pc1[image]="kathara/base"
pc1[ipv6]="false"
pc2[0]="A"
pc2[1]="B"
pc2[image]="kathara/base"
pc2[ipv6]="false"
pc3[0]="B"
pc3[image]="kathara/base"
pc3[ipv6]="false"
macchina host
pc1
pc2
pc3
eth0
eth0
eth1
eth0
dominio A
dominio B

## Slide 19: I file .startup configurano ogni device
pc1.startup
ip address add 10.0.1.1/24 dev eth0
ip route add default via 10.0.1.254
pc2.startup
ip address add 10.0.1.254/24 dev eth0
ip address add 10.0.2.254/24 dev eth1
pc3.startup
ip address add 10.0.2.1/24 dev eth0
ip route add default via 10.0.2.254
macchina host
pc1
pc2
pc3
eth0
.1
eth0
.254
eth1
.254
eth0
.1
dominio A
10.0.1.0/24
dominio B
10.0.2.0/24

## Slide 20: Cosa fa kathara lstart
utente
kathara lstart
o le API Python
kathará
Parsing delle configurazioni e creazione degli oggetti nell’ordine corretto
Docker SDK per Python
docker engine
dockerd crea container e network e invoca i network plugin
Container
uno per dispositivo, dall’immagine indicata
Network
una per dominio di collisione
01 Parsing
lab.conf e .startup
02 Network
una per dominio
03 Container
uno per dispositivo
04 Interfacce
eth0, eth1… nel netns
05 Boot
copia i file, esegue .startup
06 Terminali
uno per dispositivo, poi connect
kathara lclean
percorso inverso: rimuove container e network

## Slide 21: Cosa fa kathara lstart
kathara lstart
lab.conf
pc1.startup
pc1/
Parsing
Modello del lab
Deploy
Kathará Manager
(Docker, Kubernetes)
crea network
↓
crea container
↓
collega e avvia
Risultato
pc1
pc2
eth0
eth0
A
Container
1 per dispositivo
Network
1 per dominio di collisione
Lab Folder

## Slide 22: Dal lab agli oggetti Docker

## Slide 23: Con le Python API il lab diventa programmabile
01
Topologie generate da codice
Un ciclo crea 50 router o una fat-tree: nessun lab.conf scritto a mano.
02
Test automatici
Si eseguono comandi nei device e si verificano gli output con assert.
03
Integrazione in CI
Ogni modifica alle configurazioni avvia il lab e i test nella pipeline.
04
Ecosistema Python
pytest, networkx, parser di output: il lab si integra con il tooling esistente.
from Kathara.manager.Kathara import Kathara
from Kathara.model.Lab import Lab
# 01 topologia generata da codice
lab = Lab("chain")
for i in range(50):
lab.connect_machine_to_link(f"r{i}",
f"L{i}")
Kathara.get_instance().deploy_lab(lab)
# 02 test automatico con pytest
def test_route():
out = Kathara.get_instance().exec(
"r0", "ip route", lab=lab)
assert "10.0." in str(list(out))

## Slide 24: E se lo scenario di rete è troppo grande per un pc?
un solo host
■ device che girano ■ in eccesso
limiti
Risorse finite
CPU e RAM sono quelle di una macchina: ogni router esegue i propri demoni di routing.
Scenari reali più grandi
Un backbone o un data center fat-tree contano centinaia o migliaia di apparati.
Serve distribuire il lab su più macchine, senza riscriverlo.

## Slide 25: Lo stesso lab su Kubernetes: Megalos
cluster kubernetes
worker 1
worker 2
pc1
r1
r2
pc2
worker 3
r3
pc3
+ nuovo worker
Stesso lab, nessuna riscrittura. Con kathara settings si sceglie Kubernetes come manager; lab.conf resta quello.
Scala con il cluster. Per emulare centinaia di device basta aggiungere worker.
Distribuzione automatica. I device si dividono tra i worker e restano collegati come in un unico host.
Kubernetes sceglie su quale worker
far girare ogni device

## Slide 26: Perché Kathará e non un altro emulatore?
GNS3, containerlab e Mininet sono emulatori validi. Solo Kathará offre tutto questo insieme:
Domini di collisione L2
Nessun codice da scrivere
Ogni sistema operativo
API Python complete
Immagini vendor via vrnetlab come in containerlab. Già utilizzabili e utilizzate in diversi progetti, ma stiamo lavorando alla documentazione (che verrà pubblicata presto).
in arrivo
Scalabile

## Slide 27: Kathará nella didattica e nella ricerca
nella didattica
16
paesi
30
università
41
corsi
Didattica
Kathará è usato nei corsi di reti in 16 paesi, 30 università e 41 corsi.
Ricerca
I ricercatori lo usano come piattaforma per sperimentare e validare nuovi protocolli e architetture di rete.
Fonte: kathara.org, success stories

## Slide 28: Kathará nei progetti reali
Tre progetti open-source che usano Kathará.
IXP Digital Twin
Digital Twin di IXP creati dalle configurazioni di produzione.
in collaborazione con
NAMEX · IXP di Roma
VSIX · IXP di Padova
ROSE-T
Verifica che la configurazione di un router rispetti le norme MANRS.
in collaborazione con
Antonio Prado
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
NIKA
Mette alla prova gli agenti AI nel troubleshooting di rete.
in collaborazione con
King Abdullah University of Science and Technology
Politecnico di Torino
University of Electronic Science and Technology of China
University of L'Aquila

## Slide 29: IXP Digital Twin
01 dalla produzione →
Configurazioni e stato
twin generato in pochi minuti dalle configurazioni in produzione
02 kathará →
Il twin dell'IXP
stesso software del route server, control plane BGP fedele
03 verifiche
Test prima della produzione
ogni modifica provata nel twin, sincronizzato ogni giorno
github.com/KatharaFramework/ixp-digital-twin
04 onboarding Test di onboarding dei clienti
dispositivo fisico
Router del cliente
digital twin
Test delle regole dell’IXP
produzione
Collegamento all’IXP
collega
test ok

## Slide 30: ROSE-T: testare MANRS prima dell’audit
github.com/rose-tool/roset · RIPE 87
cos’è manrs
Regole condivise per un routing sicuro
MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) chiede agli operatori pratiche di base: filtrare gli annunci, bloccare lo spoofing, pubblicare dati di routing corretti.
il problema
Verificare la conformità è costoso
Oggi serve un audit: un processo complesso e manuale, fatto quando il router è già in produzione.
ROSE-T costruisce un ambiente emulato e testa la configurazione prima dell’audit:
Immagini e configurazioni di produzione: il router emulato è identico a quello reale.
L’intorno del provider ricostruito con dati presi da Internet: annunci, IRR, peer reali.

## Slide 31: NIKA: un'arena per agenti AI
01 ambienti →
6 tipi di rete
dal data center al backbone ISP
02 incidenti →
60 tipi di guasto
727 varianti, iniettate dal vivo
03 agente ai →
Qualsiasi agente
collegato alla rete via MCP
04 valutazione
Tre capacità
rilevare, localizzare, diagnosticare
github.com/sands-lab/nika
NIKA (Network Incident Benchmark for AI Agents) valuta gli agenti AI su incidenti dal vivo in reti emulate.
Kathará è il backend di emulazione: NIKA crea la rete, inietta il guasto e collega l’agente durante l’incidente.

## Slide 32: Riferimenti utili
documentazione
Sito ufficiale
kathara.org
Installazione, novità, casi d’uso
Man page
kathara.org/man-pages
Comandi, lab.conf, lab.ext
Wiki
Kathara/wiki
Setup per OS, API Python, Megalos
repository · github.com/KatharaFramework
Kathara
Sorgenti, release, issue tracker
Kathara-Labs
Lab pronti e tutorial, anche API
kathara-lab-checker
Verifica automatica dei lab
Docker-Images
Dockerfile delle immagini kathara/*
NetworkPlugin
Plugin katharanp: VDE e bridge
Megalos-CNI
CNI per Kathará su Kubernetes
LinkedIn
linkedin.com/company/kathara · Release e novità
Kathará Development Association O.D.V.: associazione no profit che sviluppa e mantiene Kathará · kathara.org/association
Contatti: contact@kathara.org

## Slide 33: Parte pratica
laboratorio /
Dalla configurazione di un semplice laboratorio alla creazione di un digital twin di esempio

## Slide 34: Setup: repository ed editor
Lavoriamo sempre dalla radice del repository: tutti i comandi delle tracce partono da lì.
01
Cloniamo il repository
$ git clone \
https://github.com/tcaiazzi/garr-kathara-seminar
$ cd garr-kathara-seminar
02
Apriamolo in un editor
$ code . # o Sublime, …
Tracce dei lab, file di partenza e script di setup.
Qualsiasi editor va bene. Ci servirà per modificare lab.conf, i file .startup e frr.conf.
Senza git: su GitHub, Code → Download ZIP.

## Slide 35: Setup: virtual environment Python
Il venv isola le dipendenze: i pacchetti del workshop non toccano il Python di sistema.
01
Creiamo il virtual environment
$ python3 -m venv .venv # Linux/macOS
> python -m venv .venv # Windows
02
Attiviamo il venv
$ source .venv/bin/activate # Linux/macOS
> .venv\Scripts\Activate.ps1 # Windows
03
Installiamo i requirements
$ pip install -r requirements.txt
04
Verifichiamo il setup
$ python setup/verifica.py
Non è necessario per eseguire Kathará, ma gli esercizi usano kathara-lab-checker, un tool Python che corregge automaticamente i lab che svolgiamo durante i test.

## Slide 36: kathara-lab-checker: la correzione automatica
correction.yaml
test:
ip_mapping:
pc1:
"0": 192.168.1.10/24
r1:
"0": 192.168.1.1/24
"1": 10.0.12.1/30
r2:
"0": 10.0.12.2/30
"1": 192.168.2.1/24
pc2:
"0": 192.168.2.10/24
output del checker
Verifying the IP addresses assigned to devices...
Checking IPs for `pc1`...
Verifying the IP address (192.168.1.10/24) assigned to eth0 of pc1: The interface `eth0` of `pc1` has the following IP addresses: ['192.168.1.12/24’]`.
Checking IPs for `r1`...
Verifying the IP address (192.168.1.1/24) assigned to eth0 of r1: OK
Verifying the IP address (10.0.12.1/30) assigned to eth1 of r1: OK
Checking IPs for `r2`...
Verifying the IP address (10.0.12.2/30) assigned to eth0 of r2: OK
Verifying the IP address (192.168.2.1/24) assigned to eth1 of r2: OK
Checking IPs for `pc2`...
Verifying the IP address (192.168.2.10/24) assigned to eth0 of pc2: OK
File di configurazione
Specifica la tipologia di test e i risultati attesi
Verifica live
Il checker avvia il laboratorio e controlla i risultati dei test a runtime.
Report per ogni test
Per ogni test effettuato viene riportato l’esito. In caso di esito negativo viene riportata una motivazione.

## Slide 37: Warmup: un semplice laboratorio
01
lab 1 /
Costruiamo un lab da zero con solo rotte statiche.
lab1-statico/TRACCIA.md

## Slide 38: La topologia: quattro dispositivi in linea
pc1
host
r1
router
r2
router
pc2
host
lanA
192.168.1.0/24
n12
10.0.12.0/30
lanB
192.168.2.0/24
gw .1
gw .1
Host pc1 e pc2
Default route verso il proprio router (.1 della LAN)
Router r1
192.168.2.0/24 via 10.0.12.2
Router r2
192.168.1.0/24 via 10.0.12.1
eth0
.10
eth0
.1
eth1
.1
eth0
.2
eth1
.1
eth0
.10

## Slide 39: Piano di indirizzamento
disp. | intf. | dominio | indirizzo | gateway
pc1 | eth0 | lanA | 192.168.1.10/24 | 192.168.1.1
r1 | eth0 | lanA | 192.168.1.1/24 | —
r1 | eth1 | n12 | 10.0.12.1/30 | —
r2 | eth0 | n12 | 10.0.12.2/30 | —
r2 | eth1 | lanB | 192.168.2.1/24 | —
pc2 | eth0 | lanB | 192.168.2.10/24 | 192.168.2.1
obiettivo
pc1 raggiunge pc2, e viceversa
immagine
kathara/base per tutti i dispositivi
nomi
Identici alla tabella: il checker li confronta

## Slide 40: Creiamo il lab da zero
01
Creiamo la cartella del lab ed entriamoci
02
In lab.conf, una riga per interfaccia: nome[numero]="dominio", più l’immagine
03
Un file <dispositivo>.startup per ciascuno: indirizzi e rotte
Non serve abilitare l’IP forwarding: Kathará lo attiva già su tutti i dispositivi.
$ mkdir -p labs/lab1/static-routing
$ cd labs/lab1/static-routing
# lab.conf (estratto)
r1[0]="lanA"
r1[1]="n12"
r1[image]="kathara/base"
# r1.startup
ip address add 192.168.1.1/24 dev eth0
ip address add 10.0.12.1/30 dev eth1
ip route add <rete>/<prefisso> via <next-hop>
# sugli host
ip route add default via <gateway>

## Slide 41: L’avvio del lab
01
Le barre a 3/3 e 4/4
Tutti i domini di collisione e tutti i dispositivi sono partiti.
02
linfo --topology
Controlliamo il cablaggio: ogni dominio con i suoi dispositivi.

## Slide 42: Il lab funziona: la prova da pc1
01
0% packet loss
pc1 raggiunge pc2, e la risposta torna indietro.
02
Tre hop
r1 (192.168.1.1), poi r2 (10.0.12.2), poi pc2.
03
Due righe in ip route
La default verso r1 e la rete connessa.

## Slide 43: Controlliamo con il checker
# dalla radice del repository, virtualenv attivo
$ kathara lclean -d labs/lab1/static-routing
$ python -m kathara_lab_checker --config lab1-statico/checker/correction.yaml --lab labs/lab1/static-routing --no-cache --report-type csv
Perché --no-cache?
Con un report già presente il checker salta il lab senza avvisare: --no-cache forza il controllo.
Report nella cartella del lab
static-routing_result_failed.csv · test falliti e motivo
static-routing_result_summary.csv · totale, superati, falliti
static-routing_result_all.csv · tutti i test
Se qualche test fallisce guardiamo il report e cerchiamo di correggere l’errore

## Slide 44: Quando il checker trova un errore
In rosso, i sintomi
r2 non sa raggiungere la LAN A; pc2 non riceve risposte da lì.
In fondo, il riepilogo
Passed Tests: 40/49. Con la soluzione completa: 48/48.

## Slide 45: Errori frequenti
01
Nomi diversi dalla tabella. Il checker confronta dispositivi e domini di collisione uno a uno.
02
Maiuscole nei nomi. Kathará non accetta pcA come nome di dispositivo: lstart segnala un errore in lab.conf.
03
Interfacce con buchi. r1[0], r1[1], …: la numerazione parte da 0 e non salta numeri.
04
Modifiche nei container. Quello che digitiamo in un terminale sparisce al riavvio: correggiamo i file .startup.
05
Rotta verso un indirizzo. ip route add vuole la rete (192.168.2.0/24); il next-hop è un vicino diretto.
06
Rotta di ritorno dimenticata. Il ping funziona solo se anche r2 sa tornare verso 192.168.1.0/24.

## Slide 46: Wireshark nei laboratori
Informazione Utile
È possibile integrare wireshark nei laboratori per vedere le catture live da GUI.
lab.conf
# Aggiungiamo queste righe al lab.conf
wireshark[bridged]="true"
wireshark[port]="3000:3000"
wireshark[image]="lscr.io/linuxserver/wireshark"
wireshark[num_terms]=0
wireshark[0]="lanA"
01
Aggiungiamo wireshark al lab
Sul dominio da osservare, con bridged attivo e la porta 3000 esposta sull’host.
02
Apriamo la GUI nel browser
http://localhost:3000
03
Scegliamo l'interfaccia
eth0 è il dominio A – eth1 è connessa all’interfaccia bridged Docker
Non serve per il workshop. L'immagine va scaricata e richiede tempo.

## Slide 47: Extra: configuriamo delle VLAN per collegare i PC
Colleghiamo 4 PC tramite delle VLAN. I router diventano degli switch.
VLAN 100 · computer pari
pc2 e pc4 · 10.100.0.0/24
VLAN 101 · computer dispari
pc1 e pc3 · 10.101.0.0/24
Per chi ha finito il Lab 1 o per continuare a casa.
pc1
VLAN 101
pc4
VLAN 100
s1
br100 · br101
s2
br100 · br101
pc2
VLAN 100
pc3
VLAN 101
lan1
lan2
lan4
lan3
n12 · trunk
VLAN 100 + 101
Sul trunk n12 viaggiano entrambe, taggate 802.1Q. Gli host non vedono tag: lo aggiunge lo switch.
eth0
eth0
eth0
eth2
eth1
eth0
eth1
eth0
eth2
eth0

## Slide 48: Piano delle VLAN
dispositivo | interfaccia | dominio | ruolo | VLAN | indirizzo
pc1 | eth0 | lan1 | host | 101 | 10.101.0.1/24
pc4 | eth0 | lan4 | host | 100 | 10.100.0.4/24
pc2 | eth0 | lan2 | host | 100 | 10.100.0.2/24
pc3 | eth0 | lan3 | host | 101 | 10.101.0.3/24
s1 | eth0 | lan1 | accesso | 101 | —
s1 | eth1 | n12 | trunk | 100, 101 | —
s1 | eth2 | lan4 | accesso | 100 | —
s2 | eth0 | n12 | trunk | 100, 101 | —
s2 | eth1 | lan2 | accesso | 100 | —
s2 | eth2 | lan3 | accesso | 101 | —
s1 e s2: un bridge per VLAN
Porta di accesso + trunk: su s1 br101 unisce eth0 (pc1) ed eth1.101, br100 unisce eth2 (pc4) ed eth1.100. Nessun IP.
Dov’è il trunk
Su s1 è eth1, su s2 è eth0. Gli host non sanno delle VLAN: un indirizzo su eth0, senza gateway.

## Slide 49: VLAN e bridge: la sintassi
Sull’host: nessuna VLAN
# pc1.startup, VLAN 101
ip address add 10.101.0.1/24 dev eth0
L’host non sa di essere in una VLAN: niente sottointerfacce né gateway. Il tag lo mette lo switch.
Sullo switch: porta di accesso nel bridge
# s1.startup, VLAN 101 (accesso eth0, trunk eth1)
ip link add link eth1 name eth1.101 \
type vlan id 101
ip link add br101 type bridge
ip link set eth0 master br101
ip link set eth1.101 master br101
ip link set eth1.101 up
ip link set br101 up

## Slide 50: Verifichiamo le VLAN
# dalla radice del repository, lab fermo
$ python -m kathara_lab_checker --config lab1-statico/extra-vlan/checker/correction.yaml --lab labs/lab1/vlan --no-cache --report-type csv
Dentro la VLAN
pc1 → 10.101.0.3, pc4 → 10.100.0.2. La soluzione passa 42 test su 42.
Il tag sul trunk
Su s1, eth0 vede i frame senza tag; eth1 gli stessi con vlan 101.
Errori tipici
Porta di accesso nel bridge sbagliato, VLAN id diversi sul trunk, sottointerfaccia spenta.

## Slide 51: Digital twin di una rete OSPF
lab 2 /
Siamo dei tecnici di rete che devono effettuare una modifica della rete. Operiamo su un laboratorio Kathará che replica l’ambiente di produzione fedelmente.
lab2-digital-twin/TRACCIA.md

## Slide 52: La rete: quattro router ad anello
pc_a
192.168.10.10
r1
lo 10.255.0.1
r2
lo 10.255.0.2
r4
lo 10.255.0.4
r3
lo 10.255.0.3
pc_b
192.168.20.10
SEDE A
lanA
192.168.10.0/24
n12 · 10.0.0.0/30
costo 10
n41
10.0.0.12/30
costo 100
n23
10.0.0.4/30
costo 10
n34 · 10.0.0.8/30
costo 100
lanB
192.168.20.0/24
SEDE B
Percorso primario, costo 10
Backup, costo 100
lo = loopback, router-id OSPF

## Slide 53: Come funziona OSPF, in quattro passi
Link-state: ogni router conosce l'intera topologia dell'area e calcola da sé i percorsi migliori.
01 Hello
Scoprono i vicini
Hello su ogni interfaccia: se i parametri combaciano, nasce un'adiacenza.
02 LSA
Diffondono la mappa
Ogni router descrive i suoi link in LSA, inoltrate a tutta l'area.
03 SPF
Calcolano i percorsi
Tutti hanno la stessa LSDB: ognuno esegue Dijkstra sui costi.
04 RIB
Installano le rotte
Il percorso a costo minimo finisce nella tabella di routing.
costo
Si sommano i costi dei link e vince il totale più basso. Nel lab: 10 sul percorso via r2, 100 su r4.
router-id
Identifica il router nelle LSA e tra i vicini. Nel lab è la loopback 10.255.0.N.
guasto
Cade un link: nuove LSA, nuovo SPF, il traffico passa sul percorso di backup.

## Slide 54: Hello: quattro adiacenze sul backbone
n12
Full
n34
Full
n41
Full
n23
Full
r1
lo 10.255.0.1
r2
lo 10.255.0.2
r4
lo 10.255.0.4
r3
lo 10.255.0.3
pc_a
192.168.10.10
pc_b
192.168.20.10
SEDE A · lanA
SEDE B · lanB
adiacenza OSPF
LAN passiva, nessun Hello
01 · Hello
r1 manda Hello su eth1 ed eth2 e trova r2 e r4. Gli altri router fanno lo stesso.
Link /30 punto-punto: niente elezione DR, l'adiacenza passa subito a Full.
lanA e lanB sono passive: annunciate in OSPF, ma nessun Hello verso pc_a e pc_b.

## Slide 55: LSA: quattro router, una sola mappa
n12
LSA →
n34
costo 100
n41
LSA ↓
n23
costo 10
r1
lo 10.255.0.1
r2
lo 10.255.0.2
r4
lo 10.255.0.4
r3
lo 10.255.0.3
pc_a
192.168.10.10
pc_b
192.168.20.10
SEDE A · lanA
SEDE B · lanB
r1 invia la sua LSA ai vicini
02 · LSA
Ogni router descrive i propri link in una LSA e la invia ai vicini, che la inoltrano.
# LSA di r1, in sintesi
router-id 10.255.0.1
n12 → r2 costo 10
n41 → r4 costo 100
lanA 192.168.10.0/24
lo 10.255.0.1/32
Risultato: r1, r2, r3 e r4 hanno la stessa LSDB.

## Slide 56: SPF: da r1 a r3, via r2 costa 20
n12
costo 10
n34
costo 100
n41
costo 100
n23
costo 10
r1
lo 10.255.0.1
r2
lo 10.255.0.2
r4
lo 10.255.0.4
r3
lo 10.255.0.3
pc_a
192.168.10.10
pc_b
192.168.20.10
SEDE A · lanA
SEDE B · lanB
percorso scelto
alternativa, non usata
03 · SPF e routing
r1 esegue Dijkstra sulla LSDB e somma i costi verso r3.
via r2 10 + 10 = 20
via r4 100 + 100 = 200
Vince il costo minore: in tabella va la rotta verso lanB:
192.168.20.0/24
via 10.0.0.2 dev eth1

## Slide 57: Guasto su n12: il traffico passa per r4
n12
guasto
n34
costo 100
n41
costo 100
n23
costo 10
r1
lo 10.255.0.1
r2
lo 10.255.0.2
r4
lo 10.255.0.4
r3
lo 10.255.0.3
pc_a
192.168.10.10
pc_b
192.168.20.10
SEDE A · lanA
SEDE B · lanB
×
nuovo percorso, costo 200
link guasto
04 · Guasto e riconvergenza
r1 e r2 perdono l'adiacenza e inviano nuove LSA senza quel link.
Ogni router rifà lo SPF: verso r3 resta solo la via r4.
192.168.20.0/24
via 10.0.0.13 dev eth2
Nel lab: lo proviamo nella fase di failover.

## Slide 58: Piano di indirizzamento, router per router
router | eth0 | eth1 | eth2 | lo
r1 | 192.168.10.1/24 · lanA | 10.0.0.1/30 · n12 | 10.0.0.14/30 · n41 | 10.255.0.1/32
r2 | 10.0.0.2/30 · n12 | 10.0.0.5/30 · n23 | — | 10.255.0.2/32
r3 | 192.168.20.1/24 · lanB | 10.0.0.6/30 · n23 | 10.0.0.9/30 · n34 | 10.255.0.3/32
r4 | 10.0.0.10/30 · n34 | 10.0.0.13/30 · n41 | — | 10.255.0.4/32
host di sede
pc_a: 192.168.10.10/24, gw 192.168.10.1
pc_b: 192.168.20.10/24, gw 192.168.20.1
link di backbone /30
Due soli indirizzi utili per link: .1/.2, .5/.6, .9/.10, .13/.14
già configurato
Tutti gli indirizzi, loopback comprese, sono già negli startup della produzione

## Slide 59: Come è configurata la produzione
01
OSPF in area 0 su tutti i router
Sono annunciate le reti di backbone, le loopback e le LAN di sede.
02
LAN di sede passive
Annunciate in OSPF, ma senza adiacenze verso gli utenti.
03
Tra le sedi si passa per r2; r4 è il backup
Costo 10 su n12 e n23, costo 100 su n34 e n41.
04
Ogni router raggiunge le loopback di tutti gli altri
La loopback 10.255.0.N è anche il router-id OSPF.
05
Link di backbone punto-punto
Niente elezione DR/BDR sui /30: le adiacenze salgono più in fretta.

## Slide 60: La configurazione OSPF di r1
r1/etc/frr/frr.conf
interface eth0
ip ospf passive
interface eth1
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 10
interface eth2
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 100
!
router ospf
ospf router-id 10.255.0.1
network 10.255.0.1/32 area 0
network 192.168.10.0/24 area 0
network 10.0.0.0/30 area 0
network 10.0.0.12/30 area 0
Blocchi interface
passive · eth0, sede A: annunciata, senza Hello
point-to-point · nessuna elezione DR/BDR
cost · 10 su n12 (eth1), 100 su n41 (eth2)
Blocco router ospf
router-id · la loopback di r1
network … area 0 · accende OSPF sulle interfacce in quel prefisso e lo annuncia
area 0 · un'area è un gruppo di router con la stessa LSDB; la 0 è il backbone, qui l'unica
File daemons (/etc/frr/daemons)
ospfd=yes, oltre a zebra=yes: senza il demone, il blocco router ospf non ha effetto

## Slide 61: Fase 1: avvio ed esplorazione del lab
# Linux / macOS
$ mkdir -p labs/lab2
$ cp -r lab2-digital-twin/produzione labs/lab2/ospf
$ cd labs/lab2/ospf && kathara lstart
# Windows (PowerShell)
> Copy-Item -Recurse lab2-digital-twin\produzione labs\lab2\ospf
le adiacenze
In vtysh su r1: show ip ospf neighbor. Due vicini, tutti Full/-.
le rotte
show ip route ospf: la sede B via 10.0.0.2, cioè r2, con costo 30.
il failover
Con n12 giù su entrambe le estremità, il traffico passa per r4.

## Slide 62: Su r1: le adiacenze OSPF
vtysh apre la CLI di FRR. Il prompt passa da root@r1:/# a r1#.
Full/- su entrambi i vicini. Adiacenza completa su link punto-punto: nessun DR.
Neighbor ID = router-id. Le loopback di r2 (10.255.0.2) e r4 (10.255.0.4).

## Slide 63: Su r1: le rotte imparate da OSPF
O>* = installata
Le righe solo O sono reti connesse: lì vince la rotta del kernel.
Sede B via 10.0.0.2
192.168.20.0/24 [110/30]: costo 30, passando da r2.
r4 via 10.0.0.13
Diretto costa 100; passando da r2 costerebbe 120.

## Slide 64: Prova di failover: abbattiamo n12
# guasto su n12, entrambe le estremità
kathara exec r1 "ip link set eth1 down"
kathara exec r2 "ip link set eth0 down"
kathara exec pc_a "traceroute -n 192.168.20.10"
# ripristino
kathara exec r1 "ip link set eth1 up"
kathara exec r2 "ip link set eth0 up"
Spegniamo entrambe le estremità
Con un solo lato down, l’altro resta up: l’adiacenza cade solo allo scadere del dead interval.
Con n12 giù, il traceroute passa per r4
1 192.168.10.1
2 10.0.0.13 ← r4, backup
3 10.0.0.9
4 192.168.20.10
al ripristino
Il traffico torna su r2 dopo circa 10 secondi: il tempo di un hello OSPF per ricostruire l’adiacenza.

## Slide 65: Il failover, visto da pc_a
Prima del guasto
Con n12 giù (entrambe le estremità)
Hop 2: 10.0.0.2
Percorso primario, attraverso r2.
Hop 2: 10.0.0.13
Percorso di backup, attraverso r4.
Cambia anche l’hop 3
r3 risponde dall’interfaccia su n34 (10.0.0.9) invece che su n23 (10.0.0.6).

## Slide 66: Fase 2: il ticket
CR-042 · Attivazione sede C
È pronta la nuova sede C: va collegata al router r4, che ha una porta libera, su una nuova LAN.
elemento | valore
Dominio | lanC
Rete della sede C | 192.168.30.0/24
r4, nuova eth2 | 192.168.30.1/24
pc_c, eth0 | 192.168.30.10/24
Gateway di pc_c | 192.168.30.1
requisiti
1
lanC annunciata in OSPF, area 0
2
eth2 di r4 passiva
3
Sede C raggiungibile da A e B, e viceversa
4
Nessun impatto sul resto: adiacenze, costi e percorsi invariati, A↔B ancora via r2
Criterio di accettazione: il collaudo con il checker del Lab 2 passa al 100%.

## Slide 67: Dopo la CR-042: la sede C su r4
pc_a
192.168.10.10
r1
lo 10.255.0.1
r2
lo 10.255.0.2
r4
lo 10.255.0.4
r3
lo 10.255.0.3
pc_b
192.168.20.10
sede A
lanA
192.168.10.0/24
n12 · 10.0.0.0/30
costo 10
n41
10.0.0.12/30
costo 100
n23
10.0.0.4/30
costo 10
n34 · 10.0.0.8/30
costo 100
lanB
192.168.20.0/24
sede B
pc_c
192.168.30.10
lanC
192.168.30.0/24
sede C · nuova
CR-042 · r4 eth2 192.168.30.1/24 · pc_c 192.168.30.10/24, gw 192.168.30.1 · pc_c su kathara/base

## Slide 68: Fase 3: applichiamo il nuovo requisito
file | cosa cambia
lab.conf | Il nuovo dispositivo pc_c su lanC, e la nuova interfaccia di r4 su lanC
r4.startup | L’indirizzo della nuova interfaccia di r4
pc_c.startup (nuovo) | Indirizzo e default route dell’host della sede C
r4/etc/frr/frr.conf | La nuova LAN in OSPF, come interfaccia passiva
# riavvia il twin e rilegge lab.conf
$ kathara lrestart
Lavoriamo sempre nella nostra copia: labs/lab2/ospf. Nessun altro file va toccato.

## Slide 69: Suggerimenti per il nuovo requisito
1 · La sintassi che serve
In lab.conf le interfacce sono numerate senza buchi: r4 ha già eth0 ed eth1, la nuova è r4[2].
Un host vuole indirizzo e default route: copiamo lo schema di pc_a.startup.
In FRR, come le LAN di r1 e r3: ip ospf passive sull’interfaccia e una network in router ospf.
2 · Le righe da aggiungere su r4
! LAN della sede C (CR-042)
interface eth2
ip ospf passive
!
router ospf
...
network 192.168.30.0/24 area 0

## Slide 70: Fase 4: verifichiamo il nuovo requisito
# non regressione: da pc_a verso la sede B
$ kathara exec pc_a "traceroute -n 192.168.20.10"
Verso la sede A
Da r4 a r1: secondo hop 10.0.0.14.
Verso la sede B
Da r4 a r3: secondo hop 10.0.0.9.
Non regressione
Da pc_a verso la B, il secondo hop resta 10.0.0.2 (r2).

## Slide 71: Il collaudo con il checker
# dalla radice del repository, virtualenv attivo
$ kathara lclean -d labs/lab2/ospf
$ python -m kathara_lab_checker --config lab2-digital-twin/checker/correction.yaml --lab labs/lab2/ospf --no-cache --report-type csv
Il nuovo requisito
pc_c e lanC con i loro indirizzi · eth2 di r4 passiva · la nuova rotta su tutti i router · le tre sedi raggiungibili · i percorsi da pc_c
La non regressione
Adiacenze, costi e punto-punto invariati · tabelle di routing complete · loopback raggiungibili · A↔B ancora via r2
Attesa di 60 secondi per la convergenza. La soluzione passa 143 test su 143; la produzione così com’è ne passa 120 su 145.

## Slide 72: Errori frequenti
pc_c non compare
Dopo aver modificato lab.conf serve kathara lrestart.
r4 non ha eth2
Manca r4[2]="lanC", o la numerazione salta un numero.
Sede C isolata
Manca la network di lanC su r4, o pc_c non ha la default route.
eth2 non passiva
OSPF cercherebbe vicini verso gli utenti: il checker lo segnala.
Test che prima passavano
Oltre al nuovo requisito è cambiato altro (es. un costo): regressione.
Due next-hop su r2
Non è un errore: verso la sede C i percorsi via r1 e via r3 costano uguale (ECMP).

## Slide 73: Il twin diventa codice
lab 3 /
Prima il nostro primo lab con le API Python di Kathará. Poi uno script avvia il nostro twin del Lab 2 e lo rompe, apposta, per misurare il traffico.
35 min · lab3-api/README.md, primo_lab.py, chaos.py

## Slide 74: Come funzionano le API
primo_lab.py ricostruisce da codice la topologia del Lab 1, la avvia, fa un ping da pc1 a pc2 e la ferma. I dati sono già nel dizionario DEVICES: mancano cinque chiamate.
todo | cosa fa | chiamata
1 | Crea il dispositivo | lab.new_machine(...)
2 | Collega un’interfaccia a un dominio | lab.connect_machine_to_link(...)
3 | Scrive il file .startup | lab.create_startup_file_from_list(...)
4 | Avvia il lab | manager.deploy_lab(...)
5 | Esegue il ping da pc1 | manager.exec(...)
# dopo ogni TODO: si ferma al primo che manca e dice quale
$ python lab3-api/primo_lab.py

## Slide 75: Suggerimenti per i TODO
01
Gli argomenti sono già lì
Nel ciclo su DEVICES abbiamo già name, domain, number e la lista startup; la costante IMAGE è l’immagine. Le chiamate su lab costruiscono il modello, quelle su manager agiscono su Docker.
02
Le chiamate complete
machine = lab.new_machine(name, image=IMAGE)
lab.connect_machine_to_link(name, domain, machine_iface_number=number)
lab.create_startup_file_from_list(machine, startup)
manager.deploy_lab(lab)
stdout, _, exit_code = manager.exec("pc1", "ping -c 3 192.168.2.10",
lab=lab, wait=True, stream=False)

## Slide 76: La soluzione di primo_lab.py
build_lab() · il modello in memoria
def build_lab():
lab = Lab(LAB_NAME)
for name, device in DEVICES.items():
machine = lab.new_machine(name, image=IMAGE) # 1
startup = []
for number, (domain, address) in enumerate(
device["interfaces"]):
lab.connect_machine_to_link( # 2
name, domain, machine_iface_number=number)
startup.append(
f"ip address add {address} dev eth{number}")
startup += [f"ip route add {route}"
for route in device["routes"]]
lab.create_startup_file_from_list(machine, startup) # 3
lab.check_integrity()
return lab
main() · avvio, ping e pulizia
def main():
manager = Kathara.get_instance()
lab = build_lab()
manager.undeploy_lab(lab_name=LAB_NAME)
try:
manager.deploy_lab(lab) # 4
stdout, _, exit_code = manager.exec( # 5
"pc1", "ping -c 3 192.168.2.10",
lab=lab, wait=True, stream=False)
print((stdout or b"").decode())
finally:
manager.undeploy_lab(lab=lab)
In giallo le cinque chiamate dei TODO. Non mostrati: import, LAB_NAME, IMAGE, DEVICES e le print.

## Slide 77: Cosa vedremo: lo script completo
Modello pronto
4 dispositivi e 3 domini, in memoria.
0% packet loss
Il Lab 1, ricreato da codice.
Lab fermato
Anche in caso di errore.

## Slide 78: Testiamo la nostra rete OSPF
01
In produzione non si può provare
Staccare una fibra per vedere cosa succede significa creare un disservizio agli utenti.
02
Le domande però restano
Se cade n12, quanto traffico perdiamo? Dopo quanto passa su r4? E cosa succede quando il link torna?
03
Facciamo un esperimento su Kathará
Stessi demoni e stesse configurazioni della produzione: si rompe a comando, si misura, si ripete.
Usiamo uno script in Python (chaos.py) che fa partire il nostro laboratorio e lo testa live

## Slide 79: Cosa fa chaos.py, passo per passo
01
Prepara il twin
Legge la cartella del Lab 2 (default labs/lab2/ospf) e riavvia il lab da zero.
02
Aspetta la convergenza
Adiacenze OSPF Full su tutti i router, poi tabelle di routing stabili per 5 s.
03
Rompe e ripristina
Dopo 10 s abbatte n12 su entrambe le estremità; dopo 30 s (60 con --silent) lo ripristina.
04
Osserva e fa il conto
Ancora 20 s di osservazione, poi ping inviati e persi. Il twin resta acceso.
--link n12|n23|n34|n41 · --down S · --wait S · --cycles N · --random · --silent
Ctrl+C ripristina sempre il link: il twin non resta mai rotto.

## Slide 80: Due modi di rompere un link
Guasto pulito
python lab3-api/chaos.py
nella realtà
Fibra staccata o porta spenta: il link va giù e il router lo vede.
sul twin (r1:eth1 e r2:eth0)
ip link set eth1 down
ip link set eth1 up
chi se ne accorge
Subito: il kernel segnala l'interfaccia giù, FRR chiude l'adiacenza e ricalcola i percorsi.
Guasto di 30 s
Guasto silenzioso
python lab3-api/chaos.py --silent
nella realtà
Fibra degradata o apparato in mezzo guasto: il link resta up, ma non passa nulla.
sul twin (r1:eth1 e r2:eth0)
tc qdisc add dev eth1 root netem loss 100%
tc qdisc del dev eth1 root
chi se ne accorge
Nessuno, all'inizio: OSPF se ne accorge solo quando scade il dead interval (40 s).
Guasto di 60 s: più del dead interval

## Slide 81: Come misura: due monitor in parallelo
Monitor del traffico
pc_a# ping -c 1 -W 1 192.168.20.10
Un ping al secondo verso pc_b (timeout 1 s): OK se risponde, altrimenti PERSO. Ogni ping perso vale circa un secondo di interruzione.
Monitor della rotta
r1# ip route get 192.168.20.10
Ogni mezzo secondo legge il next-hop di r1 verso la sede B: 10.0.0.2 è r2 (primario), 10.0.0.13 è r4 (backup). Scrive una riga *** solo quando cambia.
[ 10.0s] >>> GUASTO su n12 (r1:eth1, r2:eth0)
[ 10.0s] ping PERSO next-hop 10.0.0.2 (r2, primario)
[ 10.1s] *** next-hop di r1: 10.0.0.2 (r2, primario) -> 10.0.0.13 (r4, backup)
[ 11.1s] ping OK next-hop 10.0.0.13 (r4, backup)
Tempo di reroute: da >>> a ***. Ping persi: quanto è durata l'interruzione per gli utenti. Tutto via exec nei container, senza toccare la configurazione del twin.

## Slide 82: La timeline di chaos.py
>>> e <<<
Guasto e ripristino iniettati dallo script.
*** il next-hop cambia
Su r4 dopo 0,1 s; di nuovo su r2 circa 10 s dopo il ripristino.
Il conto finale
Ping inviati e persi: qui 1 su 61.

## Slide 83: Due guasti su n12, due risultati
esperimento
tempo prima del reroute
ping persi
Guasto pulito
chaos.py
0,3 s
1
Guasto silenzioso
chaos.py --silent
37 s
34
Il guasto silenzioso aspetta il dead interval OSPF (40 s) prima del reroute.
I valori esatti cambiano da PC a PC.

## Slide 84: Domande guida
01
Con il guasto pulito, quanti ping si perdono? Perché così pochi?
02
Dopo il ripristino, perché il traffico torna su r2 solo dopo circa 10 secondi?
03
Perché il guasto silenzioso è così lento? E se dura 20 secondi, meno del dead interval?
04
Abbattiamo n41: cambia qualcosa nella timeline? Perché?
05
Quali altri test automatizzereste sul twin prima di ogni change?

## Slide 85: Come risolviamo il problema del guasto silenzioso?
BFD – Bidirectional Forwarding Detection - Protocollo leggero (RFC 5880) per rilevare guasti di link in tempi sub-secondo, prima che OSPF se ne accorga
Cos'è
Una sessione di hello packet tra due peer adiacenti. Non trasporta informazioni di routing: serve solo a rilevare guasti a livello dataplane, indipendentemente da OSPF o BGP.
Come funziona
Ogni peer invia un pacchetto BFD ogni 300 ms (default FRR). Se 3 pacchetti consecutivi non arrivano, il link è dichiarato down in meno di un secondo.
Notifica a OSPF
Alla rilevazione del guasto, BFD notifica immediatamente OSPF, che rimuove la rotta e avvia la riconvergenza senza aspettare il dead interval di 40 s.
Tempo di rilevamento
solo OSPF
40 secondi
dead interval = 4 × 10 s (default)
OSPF + BFD
< 1 secondo · 40× più veloce
300 ms × 3 pacchetti mancati
Traffico perso: 40 s → < 1 s
RFC 5880 · FRR bfdd daemon
Extra

## Slide 86: Configurazione di BFD
Su alcune fibre un guasto lascia l’interfaccia up, ma il traffico non passa più. OSPF se ne accorge solo allo scadere del dead interval: 40 secondi di traffico perso.
01
bfdd=yes
nel file daemons di ogni router
02
ip ospf bfd
sulle interfacce di backbone
03
show bfd peers
in vtysh: tutte le sessioni up
$ python -m kathara_lab_checker --config lab2-digital-twin/checker/correction-bfd.yaml --lab labs/lab2/ospf --no-cache --report-type csv
Poi rilanciamo chaos.py --silent e confrontiamo i tempi.

## Slide 87: BFD: cosa cambia nei file di r1
r1/etc/frr/frr.conf
! LAN di sede: passiva, niente BFD
interface eth0
ip ospf passive
!
! n12 verso r2
interface eth1
ip ospf network point-to-point
ip ospf bfd
ip ospf cost 10
!
! n41 verso r4
interface eth2
ip ospf network point-to-point
ip ospf bfd
ip ospf cost 100
In arancione le righe da aggiungere. Stesso schema su r2, r3 e r4.
r1/etc/frr/daemons
zebra=yes
ospfd=yes
bfdd=yes
vtysh_enable=yes
...
bfdd_options=" -A 127.0.0.1"
Solo sul backbone
Le interfacce point-to-point con un vicino OSPF. Le LAN di sede sono passive: nessun peer, nessun BFD.

## Slide 88: Conclusioni
Kathará è un emulatore open-source che ci permette di emulare scenari di rete complessi.
Grazie! Domande?
API Python e lab-checker ci permettono di controllare la correttezza degli scenari di rete e delle configurazioni in maniera automatica.
Possiamo emulare guasti e verificare la resilienza della rete prima che accadano in produzione.
01
02
03
Possiamo costruire Digital Twin della rete su cui testare le configurazioni, i cambiamenti e i guasti in un ambiente isolato e realistico.
04